# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Биккуловский сельсовет Муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту

№ 0301300024113000003.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Биккуловский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023года.

Расчетный срок реализации – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Миякинский район, СП Биккуловский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Миякинский район РБ» (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2009 г.).

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения.                           Современное использование территории.

Территория сельского поселения Биккуловский сельсовет находится на северо-западе МР Миякинский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан и граничащего с Оренбургской областью. С запада она ограничена землями СП Кожай-Семеновский сельсовет, с севера − землями Альшеевского района, с юга – с землями поселений Миякинский и Миякибашевский сельсоветы, с востока − с землями СП Карановский сельсовет.

В состав Биккуловского сельского совета входят сёла Садовый, Биккулово и деревни Абишево, Маяк, Рассвет, Чятай-Бурзян. Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5 "Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки – Стерлибашево − Стерлитамак.

с. Садовый.

Село Садовый − административный центр сельского поселения. Численность населения − 665 человек, расположено на севере сельского поселения. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 28 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 29 км. С севера, запада и юго-востока село ограничено рекой Дема и лесными массивами.

Планировочная структура села продольно-вытянутая с запада на восток вдоль реки Дема. В центре по ул. Губайдуллина располагается общественная зона. Производственные объекты представлены предприятием, специализирующимся на пчеловодстве и МТП, расположенными в южной части села.

Северная часть села омывается рекой Дема и попадает в зону возможного затопления один раз в 20-30 лет.

Имеются небольшие резервы свободных территорий для размещения жилой застройки в существующих границах села.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге районного значения с асфальтобетонным покрытием.

с. Биккулово.

Село Биккулово расположено в 18 км к юго-востоку от административного центра сельсовета. Население – 282 человека. Село территориально ограничено: с запада и севера – МТМ, МТФ, дорогой местного значения.

Село имеет четкую схему функционального зонирования. Структура территории вытянута вдоль реки Мияки, которая проходит посредине села. Общественная зона села сложилась в юго-западной части населенного пункта по ул. Школьной. Производственные объекты примыкают к северо-западной границе сельского поселения. Для размещения жилой застройки отведена территория в юго-восточной части населенного пункта, ныне занятая сельхозугодиями.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге местного значения с щебёночным покрытием.

д. Рассвет.

Деревня расположена в центральной части сельского поселения на левом берегу реки Мияки. Население деревни – 336 человек.

Границами деревни являются: с севера – река Мияки, с юга и востока – земли сельскохозяйственного назначения и МТФ, с юга – высоковольтные линии электропередач, проходящие по склону горы, за ними расположены МТМ. Въезд в населенный пункт осуществляется по шоссейной дороге местного значения.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки напрямую − 19 км, центра сельсовета с. Садовый − 15 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 50 км.

Проектом предусматривается развитие жилой застройки в западную сторону. Общественная зона расположена в восточной части по улице Школьная. Жилая застройка окружает всю производственную территорию, расположенной в центре территории.

д. Чятай-Бурзян.

Деревня расположена в северной части сельского поселения Биккуловский сельсовет на правом берегу реки Дема. Население – 300 человек.

Деревня территориально ограничена: с запада и севера – рекой Дема, с юго-востока − санитарно-защитными зонами от скотомогильника, нефтяных скважин и территорий МТФ и МТМ, а так же от кладбища, с юга – высоковольтными линиями электропередач, с запада − лесопитомником. Общественная зона расположилась по ул. Центральной.  Через деревню проходит дорога местного значения.

Развитие населенного пункта планируется на вновь отведенных территориях в западной части на землях сельскохозяйственного назначения и на северо-восто-ке за границами сельского поселения.

Расстояние до центра сельсовета (с. Садовый) − 5 км.

д. Маяк

Деревня расположена в юго-восточной части территории сельсовета на правом берегу реки Мияки. Население – 158 человек.

Границы деревни с северо-востока – река Мияки, с северо-запада закрыта территориями МТМ и зернотока со складами, с юго-востока – территорией МТФ.

Расстояние центра сельсовета (с. Садовый) 22 км. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге с щебеночным покрытием.

д. Абишево.

Деревня расположена в северной части сельского поселения между озером Араслан с западной стороны и озером Карамалкуль с северо-восточной стороны, в 6 км к востоку от с. Садовый. Население – 83 человека.

Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с твердым покрытием. Расстояние до районного центра (Киргиз-Мияки) − 38 км, ближайшей ж/д станции (Аксеново) − 36 км.

В населенном пункте нет объектов общественного назначения, пунктов и учреждений обслуживания населения. Въезд в населенный пункт осуществляется в юго-западной части села по дороге с твердым покрытием. При въезде в деревню расположена МТФ. Со стороны реки Дёма – через озеро Карамалкуль − происходит подтопление один раз в 20-30 лет.

Развитие д. Абишево и всех остальных деревень предусматривается в существующих границах за счёт сноса пустующих усадебных домов.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Садовый, с. Биккулово, д. Абишево, д. Рассвет, д. Чятай-Бурзян. д. Маяк сельского поселения Биккуловский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

1.2.2. Общественная застройка.

с. Садовый.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены по улицам Губайдуллина, Лесная, Фестивальная и Юбилейная. Здесь находятся магазины, столовая, больница, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, администрация сельсовета, отделение связи. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

с. Биккулово.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по улицам Центральная, Школьная. Общественный центр села расположен в восточной части. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Рассвет.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены в центре территории по улице Школьная. Здесь находятся магазин, сельский клуб, ФАП, начальная школа, детский сад. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Чятай-Бурзян.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены в центре территории по улице Центральная. Здесь находятся магазины, сельский клуб, ФАП, детский сад. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Маяк.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены по улицам Зеленая, Южная. Здесь находятся магазин, сельский клуб, ФАП. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

Деревня Абишево не имеет объектов культурно-бытового назначения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населённых пунктов.

таблица  №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Садовый (665 чел.) |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 23 | 30/30 | 130 |
| Административное здание (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 96 | 250/47 | 260 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 4-5 3,3-4 | 11 − | 275 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 53 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 место | 300 | 200 | 250 | 125 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 200 | 591 | 295 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | 27 | нет данн | − |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Сельская врачебная амбулат. | пос. в смену |  |  | 25 | 100 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 9,3 | объект | 100 |
| Станция скорой помощи при СВА | 1 авт. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пождепо (ул. Губайдулл., 2) | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище в центре села 50 м | га | 0,24 | 0,16 | 0,38 | 75% напол |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,47-0,6 | при школе | − |
| с. Биккулово (282 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 10 | 50/50 | 500 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 40 | 250/4 | 625 |
| Библиотека (аренда в школе) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 1,7-2,1 1,4-1,7 | 3-2 − | 176 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 22,6 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 85 | 100 | 118 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 94 | нет данн | − |
| ФАП (аренда в школе) (на 0,3-0,8 тыс. чел.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание |  |  |  | 1 | 1 |
| Кладбище 0,1 км к югу | га | 0,24 | 0,07 | 1,2 | 65% напол |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,25 | при школе | 0,32 |
| д. Рассвет (336 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 11 | 50/20 | 455 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 48 | 30/30 | 63 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 100 | 150 | 150 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 100 | 108+? | 108-? |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 0,6 км к западу | га | 0,24 | 0,08 | 1,5 | 70% напол |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,23-0,3 | − | 0 |
| д. Чятай-Бурзян (300 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 10 | 50/12 | 500 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 43 | 25/нет | 58 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 90 | 200 | 222 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 90 | нет данных | 150 |
| ФАП (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание |  |  |  | 1 | 100 |
| Кладбище 0,7 км к юго-вост. | га | 0,24 | 0,07 | 1,65 | 60% напол |
| д. Маяк (158 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 48 | 150 | 313 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 90 | 135,2 | 150 |
| ФАП (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 0,35 км к юго-зап. | га | 0,24 | 0,07 | 2,85 | закрыто |
| д. Абишево (83 чел.) |
| Кладбище 0,5 км к югу | га | 0,24 | 0,07 | 1,9 | 65% напол |

В д. Абишево объекты культурно-бытового обслуживания, торговли, здравоохранения и образования отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Территорию сельского поселения Биккуловский сельсовет арендует Миякинский филиал ГУСП МТС «Ценитральная», занимающаяся животноводством и растениеводством. Вид выпускаемой продукции – сельхозпродукция. Объём произведённой продукции по основному виду деятельности: зерновые ≈ 4000 т, масличные культуры – 583 т, кормовые – 4,7 тыс. т, мясо – 233,2 т, молоко ≈ 2213 т.

с. Садовый.

Производственные предприятия − пасека, машинно-тракторный парк, мастерские, автогараж расположены в южной части села; коммунально-складские здания: зерносклад, склады стройматериалов и материально-технических средств сосредоточены в западной части села.

с. Биккулово.

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены на северо-западе села и включают в себя машинно-тракторный парк, молочно-товарную ферму, зерносклад, склад для фуража и конный двор.

д. Рассвет.

Производственные, коммунально-складские предприятия размещены в центре, в южной и восточной части села и включают в себя машинно-тракторный парк (не работает), зерносклад, молочно-товарную ферму и конный двор.

д. Чятай-Бурзян.

Производственные предприятия − машинно-тракторный парк, мастерские, автогараж расположены в южной части села; МТФ, коммунально-складские здания: зерносклад, сушильный агрегат, зернохранилище и склады стройматериалов и материально-технических ценностей расположены в юго-восточной части села.

д. Маяк.

С северо-запада селитьба закрыта территориями МТМ и зернотока со складами и сушильным агрегатом, с юго-востока – территорией МТФ.

д. Абишево.

С юго-западной стороны − при въезде в деревню расположена МТФ со складом для фуража.

Экспликация предприятий приведена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

таблица №2

| Наименов. предприятия, учрежд. и организации | Ведомственная подчиненность | Численность кадров, чел. | Площадь предприятия, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| Маш.-тракт. парк | ГУСП МТС «Центральная» Миякинский | 102 | 8675 |
| МТФ |  |  |  |
| Конный двор |  |  |  |
| Зерноток, зерносклад | филиал |  |  |
| Склады |  |  |  |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории Миякинского района Республики Башкортостан на сегодняшний день известно о 63 памятниках археологии. Из них 19 поставлены на государственную охрану, а оставшиеся 44 относятся к категории выявленных в границах муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, относятся к погребальным памятникам, известно о 14 одиночных курганах, 21 курганной группе, 7 могильниках.

К памятникам бытового типа относятся 3 поселения, 3 селища и 11 стоянок.

Объекты культурного наследия представлены на чертеже «Карта (схема) положения поселения в структуре сельского Совета».

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Биккуловский сельсовет

таблица №3

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | Биккуловское I поселение | В 2 км к В от с. Биккулово, на левом берегу р. Мияки, | Бронза | АКБ № 223 | УПВС РБ №6-2/251 в от 12.05.1992 г. ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. |
| 2 | Биккуловское II поселение | В 2,3 км выше по течению от с. Биккулово, на левом берегу р. Мияки, в 0,3 км к В от Биккуловского I поселения. | Бронза | АКБ № 224 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. Открыт в 1969 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Абишевские I курганы | В 1 км. к ЮВ от д. Абишево и 0,5 км к С от дороги с. Садовое – д. Ильчигулово |  | Памятни археологии БАССР, открыт. в 1981-86г. | В |
| 2 | Абишевские II курганы | В 0,6 км. к ЮВ от д. Абишево на правом берегу р. Дёмы (рядом и частично на терр. кладб.) |  | − // − | В |
| 3 | Курган у с. Садовый | В районе водонапорной башни |  | − // − | В |

# 1.4. Особо охраняемы природные территории.

На территории Биккуловского сельсовета расположены следующие особо охраняемые природные территории:

| Памятники природы и охраняемые природные территории |
| --- |
| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | При-родный р-н | Землепользователи | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утвержденные особо охраняемые природные территории (заповедники, государственные природные заказники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровитель-ные местности и курорты, водоохранные зоны рек и других водоемов) |
| Кв. 10 Придемского л-ва. Памятник природы. 1985. | 100 | 7 | Миякинский л-з, Придемское л-во, кв. 10 (выд. 10) | 1. Популяция ясенца голостолбикового. 2. Типичные и эталонные широколиственно-лесные сообщества. | 1. Охрана всего природного комплекса. 2. Охрана популяции ясенца голостолбикового. |
| Водоохранные зоны | Нет данных | 6, 7 |  |  |  |
| Общая площадь по району (без водоохранных зон): 100 га (перспективная – 117 га) Водоохранные зоны не спроектированы. |
| Защитные леса ГЛФ (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса) |
| Запретные полосы лесов по берегам рек | 4954 | 6, 7 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Водоохранно-защитное назначение. |
| Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны | 5401 | 6 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | 1. Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное и хозяйственное назначение. |
| Защитные полосы лесов вдоль автодорог | 189 | 6 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Защитное назначение. |
| Другие защитные леса | 7698 | 6, 7 | Миякинский л-з | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Почво-полезащитное назначение. |
| Защитные сельские леса | 3945 | 6, 7 | Башкирское управление сельскими лесами | 1. Леса, имеющие защитное значение | 1. Почво-полезащитное назначение. |
| Общая площадь по району: 22187 га |
| Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ |
| Долина р. Демы. | 10900 | 6, 7 | К-зы: Большевик, Комсомол, им. Крупской, Дема, Кызыл Байрак, Башкортостан. С-з Миякинский | 1. Долинные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых (зимние стоянки лосей) и редких видов животных и растений. 3. Популяции ценных ресурсных растений (ландыш майский, жостер, крушина, калина и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |
| Долины рр. Мияки и Киргиз-Мияки. | 3010 | 6, 7 | К-зы: Комсомолец, им. Крупской, Восток. С-з Миякинский | 1. Долинные и степные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (житняк ломкий, астрагал Гельма, астрагал скальный, копеечник крупноцветковый, полынь солянковидная и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны и малых ООПТ на особо ценных участках (эталонные степи, местообитания редких видов). 5. Значение экологического коридора. |

Популяция ясенца голостолбикового в Миякинском районе.

Категория: ботанический памятник природы.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР».

Площадь: 100,0 га.

Землепользователь: ГУ «Белебеевское лесничество».

Местоположение: 3,5 км к востоку от с. Миякитамак. Придемское участковое лесничество, кв. 10 (выд. 1, 2, 4-7, 9-15, 17, 19, 22-53).

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы.

Хорошо сохранившаяся популяция ясенца голостолбикового (или кавказского) на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, самая крупная в Республике Башкортостан. На г. Тратау (Ишимбайский район) проходит его восточная граница. Как редкий и исчезающий вид ясенец голостолбиковый включен в «Красную книгу Республики Башкортостан». Популяция произрастает на вершине холмисто-увалистого водораздела между реками Дема и Мияки. Здесь представлены преимущественно смешанные широколиственные леса с преобладанием липы, реже с доминированием в I ярусе березы или дуба. На горе много мелких сенокосных полян и лесных культур.

Ясенец произрастает везде в опушечной зоне до 5 − 10 м вглубь лесов и сосновых посадок и выходит на открытые места на полянах до 10 м. Численность популяции очень высокая, часто вид доминирует в травостое. Памятник имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны.

Установлен «Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан» от 26 февраля 1999 г. №48.

В связи с особенностями природного комплекса запрещены на территории памятника природы сбор на букеты и выкапывание растений ясенца, выпас скота, всякое строительство, посадка леса в местах произрастания ясенца, любые рубки, кроме выборочных санитарных.

1.5. Транспорт и дороги.

Основной транспортной магистралью, проходящей в меридианальном направлении по территории соседнего Кожай-Семёновского сельского совета в 5 км западнее от с. Садовый, является автодорога республиканского значения Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки – Стерлибашево − Стерлитамак, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Миякинского района и с г. Уфой. Автомобильная дорога относится к III категории с асфальтобетонным покрытием.              В широтном восточном направлении от этой автодороги через территорию Биккуловского сельского поселения проходят две транзитные межхозяйственные дороги: на с. Каран-Кункас через с. Садовый и д. Чятай-Бурзян по северу из Кожай-Семёновки через д. Рассвет – с. Биккулово – д. Маяк в Миякибашевский сельсовет по центру территории.

Перечень автомобильных дорог муниципального значения в

сельском поселении Биккуловский сельсовет

таблица №4

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т. ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| 1 | Дорога до Чятай-Бурзян | IV | 6,8 | 6,8 |  |  |
| 2 | Рассвет- Биккулово | V | 5,1 |  |  |  |
| 3 | Биккулово-Маяк | V | 3,5 |  | 3,5 |  |
| 4 | Куль-Кункас − Каран-Кункас | V | 2,6 |  | 2,6 |  |
| 5 | Чятай-Бурзян − Абишево | V | 3 |  | 3 |  |
|  | Повор Абишево-Куль-Кункас | V | 4,4 |  | 4,4 |  |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №5

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Садовый |  |  |
| с. Биккулово |  |  |
| д. Рассвет |  |  |
| д. Чятай-Бурзян |  |  |
| д. Маяк |  |  |
| д. Абишево |  |  |

1.6. Земли специального назначения.

1.6.1. Кладбища

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность населения в кладбищах 0,663 га, существующая обеспеченность равна 10,28 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

Потребность наличного населения Биккуловского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.6.2. Свалки твёрдых бытовых отходов.

Согласно справке администрации Биккуловского сельского совета следующие свалки на сегодняшний день ликвидированы:

| Наимено-вание | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Садовый | западнее | 1,62 | 0,5 |  |
| с. Биккулово | западнее | 0,36 и 1,5 | 0,25 |  |
| д. Рассвет | севернее | 0,18 | 0,2 |  |
| д. Чятай-Бурзян | южнее | 1,3 | 0,5 |  |
| д. Маяк | восточнее | 0,2 | 0,2 |  |
| д. Абишево | − | − | − |  |

1.6.3 Скотомогильники

На территории сельского поселения Биккуловский сельсвет располагается 1 биометрическая яма в 0,63 км от юго-восточной застройки села Чятай-Бурзян. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.7. Планировочные ограничения градостроительного развития террито-     рии.

1.7.1. Ограничения по природным факторам.

Природоохранные территории.

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых устанавлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1.7.2. Прибрежная защитная и береговая полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, согласно нормам, принимается 50 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Биккуловского сельского поселения следующие:

таблица №7

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дема | 535 | 200 | 50 | 20 |
| р. Мияки | 49 | 100 | 50 | 20 |
| руч. Кармалка | 16,2 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Ярат | 4,7 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Чишма | 3,6 | 50 | 40 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северо-восто-ку территории сельского поселения.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. На территории сельского поселения расположены следующие озёра: Кулькункас площадью зеркала воды 17,1 га, Араслан − 5,6 га, Карамалкуль – 2,5 га,  Кутлыкуль – 1,0 га, Биклыкуль – 0,9 га, Думбра – 0,44 га, Ташлыкуль – 0,4 га много озёр площадью менее 0,25 га.

1.7.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.7.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.7.5. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления I категории – 0, 32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы

1.7.6. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 100 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №8

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ГУСП МТС «Центральная» Миякинский филиал | МТМ, зерносклад | 100м |
|  | МТФ | 300м |
|  | Конный двор | 100м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 10.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

таблица№9

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |